Wärmepumpe

| Takt | Art | Beschreibung | Größen | Bilanz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Takt 1 ( 2 | Isobare Verdampfung | Von der Umgebung (Luft, Erdreich,...) wird Wärme entzogen, welche das Arbeitsmittel verdampft. Gleichzeitig wird entstehender Dampf vom Kompressor abgesaugt. | T = konst p = konst V wächst Q wächst | Arbeits-gewinn |
| 2. Takt 2 ( 3 | Adiabatische Kompression | Kompressor saugt vom Verdampfer Arbeitsmittel ab und komprimiert es. | Q = konst p steigt T steigt V kleiner | Arbeits-aufwand |
| 3. Takt 3 ( 4 | Isobare Verflüssigung | Arbeitsmittel wird durch Verflüssiger geleitet und kondensiert, gibt dabei Kondensationswärme ab | p = konst V kleiner T = konst Q kleiner | Arbeits-aufwand |
| 4. Takt 4 ( 1 | Adiabatische Expansion | Flüssiges Arbeitsmittel gelangt über Expansionsventil in den Verdampfer und kühlt sich dabei ab. | Q = konst p kleiner V größer T kleiner | Arbeits-gewinn |

Energiefluss:

Energieerhaltungssatz:

Q1 + W = Q2

W =  Q2 - Q1 ( : Q2

Q1 … Wärme, die aus der Umgebung bezogen wird

Q2 … Wärme, die an Heizsystem abgegeben wird.

Leistungszahl einer WP:

Die Leistungszahl kann Werte bis zu 4 erreichen.